## Slide 1: ArduinoとAndroidとWikiを使ったセンサネットワークシステム
山之上卓 小田謙太郎 下園幸一
鹿児島大学

## Slide 2: 目次
はじめに
システム概要
遠隔システムの詳細
Wiki ページに書くコマンド
利用例
関連研究
おわりに

## Slide 3: はじめに
Wiki
Wiki
Wiki
Wiki
Wiki
Wiki
Wiki
Wiki
Wiki … 人間にとって使いやすい
Wiki … 機械にとっても使いやすいはず………. (IoT)
Wiki … 人間も機械も使える
          確認したい

## Slide 4: はじめに
センサシステム 開発中
ADK
  (Open Accessory Development Kit)
PukiWiki-Java Connector(PJC)
  PukiWiki ページへのプログラムとデータの埋め込み。データの更新可能
          WikiSym ‘2011, …

## Slide 6: システム概要
PJC
Arduino MEGA
Sensors
ADK
Android terminal
Mobile Terminal
PJC
Arduino MEGA
Actuators
ADK
Android terminal
Mobile Terminal
PukiWiki

## Slide 7: 遠隔システムの詳細

## Slide 8: 遠隔システムの詳細 PukiwikiJavaConnectorService
…. <body>
…
<pre>
…
command: set data-2-2=0
command: get pir stat
result:
….
</pre>
</body>
…
読むとき

## Slide 9: 遠隔システムの詳細 PukiwikiJavaConnectorService
…. <form …. >
<textarea …>
…
[space]command: set data-2-2=0
[space]command: get pir stat
[space]result:
….
</textarea>
</form>
…
書くとき

## Slide 11
GND
OUT
Vdd
PIR
Napion
AMN2111
Light Sensor DEV-08464
Temperature Sensor. DEV-08777
1kΩ
100kΩ
100kΩ
LED
Android Terminal USB Cable connector

## Slide 14: Wikiページに書くコマンド
command:set readInterval=<時間間隔>
command:set sendInterval=<時間間隔>
command:set pageName=”<ページ名>”
  読み書きページを指定
  ページ名の中で <hour> 記述可
  自動的に実行結果を書き込むページを時間により変更することが可能.

## Slide 15: Wikiページに書くコマンド
command:get in-a-<端子番号> <属性>
  アナログ入力端子からデータを取得
  device=a-<端子番号>, Data=<日時>, <データ>. をWiki ページの結果の最後に追加
  <属性>::= last | stat [sampleTerm=<サンプリング間隔>] [analysisTerm=<解析期間>]
  last : 最後にコマンドを実行したときのデータ <データ>::= v=<アナログ値>

## Slide 16: Wikiページに書くコマンド
  stat: <サンプリング間隔>(msec)で <解析期間>(msec) の間, データを入力 <データ>::= ave=<平均値>, sdv=<標準偏差>, max=<最大値>, min=<最小値>, f1=<平均値からの差が小さいものの頻度>, f2=<平均値からの差が中くらいのものの頻度>, f3=<平均値からの差が大きいものの頻度>, n=<データの数>, dt=<サンプリング間隔>

## Slide 17: Wikiページに書くコマンド
  sampleTerm=<サンプリング間隔> を省略すると, サンプリング間隔は 100msec
  analysisTerm=<解析期間> を省略すると, 解析期間は 60000 msec

## Slide 18: Wikiページに書くコマンド
command:get in-d last
  Arduinoのすべてのデジタル入力端子からデータを取得
  device=d, Data=<日時>, v=<値> をWiki ページの最後に追加
  <値>: 8bit のデジタル入力端子のon/off の状態を16進数で表したもの

## Slide 19: Wikiページに書くコマンド
command:set out-a-<端子番号>=<値>
  Arduino の<端子番号>で示す出力端子にアナログ値(0-255) を PWM で出力することを表す.
command:set out-d-<端子番号>=<値>
  Arduino の<端子番号>で示す出力端子にデジタル値(1/0) を 出力することを表す.

## Slide 20: 利用例

## Slide 21
一ヶ月以上動作

## Slide 22: 関連研究
Pachube … COSM
  Open site for the Internet of Things
  One of the most popular site for sensor networks
  API
  COSMサイトに縛られる
Twitter APIs
  API
  Twitterに縛られる

## Slide 24
TinySCADA
  Arduino と Google App Engine (GAE) を使った M2M system
  GAEに縛られる
ProtoZOA
  ZigBee, Open Sound Control, Arduino
  Web 技術については言及無し

## Slide 25: おわりに
Arduino, Android, Wiki を使ったセンサネットワークシステム
  Wiki for P2P, P2M, M2P, M2M(これから)
できた
  遠隔地における人間の活動状況の把握
  遠隔地のアクチュエータの制御
今後… 複数のWiki の連携, Direct M2M, …